Опросный лист №_____на выключатели элегазовые колонковые типа ВГТ-110

со встроенным пружинным приводом.

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия________________________________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Выключатель предназначен для выполнения коммутационных операций (включений и отключений), а также циклов АПВ при заданных условиях в нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц  с номинальным напряжением 110 кВ с заземленной нейтралью.

В качестве дугогасительной среды в выключателе используется: элегаз (SF6).

Климатическое исполнение выключателя У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | №1 | №2 | №3 |
| 1 | Номинальное напряжение, кВ | 110 | V | V | V |
| 2 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 | V | V | V |
|  | Номинальный ток, А | 2000 |  |  |  |
|  |  | 3150 |  |  |  |
| 4 | Ток термической стойкости / ток электродинамической стойкости, кА | 40 / 102 |  |  |  |
| 5 | Тип изоляции (степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920), цвет глазури | Фарфоровая III, коричневая |  |  |  |
|  | Нестандартная поставка | Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 |  |  |  |
|  |  | Цвет изоляции |  |  |  |
| 1 | Межфазное расстояние, мм | Стандартная поставка 1400 мм |  |  |  |
| 1 | Заказ опор под установку выключателя (высота опоры) Нестандартная поставка (по заказу)1) | Стандартные (678 мм) |  |  |  |
|  |  | Стандартные (2200 мм) |  |  |  |
|  |  | По заказу (указать высоту) |  |  |  |
|  |  | С консолью, для установки трансформаторов, (2300мм). |  |  |  |
|  |  | С консолью, для установки трансформаторов, (указать высоту). |  |  |  |
|  | Количество поставляемой смеси Нестандартная поставка (по заказу)2) | Стандартная (на одну заправку выключателя) |  |  |  |
|  |  | По заказу (указать количество заправок выключателя) |  |  |  |
|  | Расширенная поставка (по заказу)1) | Газозаправочный комплект (DILO Armaturen und Anlagen GmbH,Германия) |  |  |  |
|  |  | Элегазовый детектор утечки (Lybold inficon inc., США.) |  |  |  |
|  |  | Устройство для измерения количества влаги и продуктов распада (DILO Armaturen und Anlagen GmbH,Германия) |  |  |  |
| 1 | Дополнительные требования к выключателю |  |  |  |
| 1 | Количество выключателей заказа |  |  |  |

Примечания:

1)     Время исполнения заказов до 6-ти месяцев со дня подачи заявки.

2)     Время исполнения заказов до 3-х месяцев со дня подачи заявки.

# Text boxes

Изготовитель:

ЗАО «ЗЭТО–Газовые Технологии»

182100 Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Тел.: (81153) 6-38-05, Факс: (81153) 6-38-45

e-mail: info@zeto.ru

Факс: (81153) 5-16-09